## Slide 1
KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
MART 2020

## Slide 2
Her 3-4 dk’ da bir iş kazası oluyor
90 dk’ da 1 kişi sakat kalıyor
4 saatte 1 kişi hayatını kaybediyor
TÜRKİYE’ DE

## Slide 3
Her yıl ortalama;
270 Milyon iş kazası olmaktadır
DÜNYADA
1,2 milyon kişi ölmektedir.
160 milyon kişi meslek hastalığına tutulmaktadır.
3,5 milyon kişi sakat kalmaktadır.

## Slide 4
RİSK FARKINDALIĞI / RD Yönetmeliği
Riskler gerçekleşmeden önlem al (inisiyatif al)
Reaktif x Proaktif
Sistemik çözüm üret
Risk farkındalığı
Riskin kontrol altına alınması
Riskin azaltılması
Riskin mümkünse yok edilmesi
İSG YÖNETİM SİSTEMİ
Notes: 4
4

## Slide 5
 |  | Mevzuat Açısından Risk Değerlendirmesi | 
Notes: 5
5

## Slide 6
SN | KANUN VE YÖNETMELİKLER | 
1 | 6331 Sayılı İSG Kanunu | En Önemli
2 | İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği | Asıl Yönetmelik
3 | Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 
4 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 
5 | Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği | Sağlık ve Güvenlik Dokümanı
6 | Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Sağlık ve Güvenlik Dokümanı
7 | Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik | 
8 | Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 
9 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 
10 | Titreşim Yönetmeliği | 
11 | Gürültü Yönetmeliği | 
12 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | 
MEVZUATTA RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 6
6

## Slide 7
SN | KANUN VE YÖNETMELİKLER
13 | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
14 | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
15 | Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
16 | Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
17 | Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
18 | Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
19 | Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
20 | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
21 | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
22 | İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
23 | İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Numaralı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi
24 | Kalite Yönetim Sistemleri (9001, 14001, 18001)
MEVZUATTA RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 7
7

## Slide 8
6331 Sayılı İSG Kanunu Madde-10 (1. Fıkra)
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır;
Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
İşyerinin tertip ve düzeni
Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 8
8

## Slide 9
6331 Sayılı İSG Kanunu Madde-10 (2.3.4 Fıkra)
İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak İSG tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
İşyerinde uygulanacak İSG tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
İşveren, İSG yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.
RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 9
9

## Slide 10
İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik (29.12.02/28512)
İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden;
risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 10
10

## Slide 11
İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik (29.12.02/28512)
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere;
Tehlike tanımlama,
Riskleri belirleme ve analiz etme,
Kaza kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,
Dokümantasyon,
Yapılan çalışmaların güncellenmesi
Gerektiğinde yenileme
…..aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 11
11

## Slide 12
İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik (29.12.02/28512)
Risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan;
    Fiziksel
    Kimyasal
    Biyolojik
    Psikososyal
    Ergonomik
ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.
RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 12
12

## Slide 13
 |  | Tanımlar (Tehlike, Risk, Olay, Kaza, …vb. ) | 
Notes: 13
13

## Slide 14
TEHLİKE
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, işyerini, çalışanı veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
---------------------------------------------------------------------------
İşyerinde var olan = İşyeri + Çalışanlar
İşyerinden, çalışandan, dışarıdan gelebilecek, işyerini, çalışanı, çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
TANIMLAR
Notes: 14
14

## Slide 15
AÇIKLAMALAR
Potansiyel Nedir?
Gerçekleşme ihtimali bulunan, fakat gerçekleşmemiş durumdur.
Ortada zarar veya hasar yok, sadece (gelecekte-ilerde) zarar veya hasar verme olasılığı (gücü) vardır.
TANIMLAR
Notes: 15
15

## Slide 16
TEHLİKE
Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve uygun olmayan şartları ile insanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan ve/veya dışarıdan gelebilecek; ama kapsamı belirlenmemiş; maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.
---------------------------------------------------------------------------
Çalışma çevresinden, insanlardan veya dışarıdan gelebilecek; maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.
TANIMLAR
Notes: 16
16

## Slide 17
TEHLİKE TANIM ÖRNEKLERİ
‘‘Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli’’
‘‘Bir maddenin, makinanın veya ekipmanın hasar, yaralama ve zarar verebilme potansiyeli’’
‘‘Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum’’
TANIMLAR
Notes: 17
17

## Slide 21
Yetersiz Aydınlatma
Açık Drenaj Kanalı
Yüksekte Çalışma
Sağ tekerlek yok

## Slide 22
TEHLİKE SINIFI / İSG Kanunu & RD Yönetmeliği
      Az tehlikeli işyerleri C
      Tehlikeli işyerleri B
      Çok tehlikeli işyerleri A
İSG açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak yapılan işyeri sınıflamasıdır.
TANIMLAR
Notes: 22
22

## Slide 23
RİSK
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme şiddetinin bileşkesidir.
TANIMLAR
Notes: 23
23

## Slide 24
AÇIKLAMALAR
Risk Nedir?
Gerçekleşmiş bir olayın olasılık ve şiddeti
Ortada zarar ve hasar vardır. Olay gerçekleşmiştir.
Benzer kavramlar;
Olasılık=Şiddet
Şiddet=Zararın Derecesi
TANIMLAR
Notes: 24
24

## Slide 25
İHTİMAL (OLASILIK-OLABİLİRLİK) SKALASI
TANIMLAR
SN | NİCEL DEĞERLER | NİTEL DEĞERLER
1 | Çok küçük (1) | Yılda bir
2 | Küçük (2) | Üç ayda bir
3 | Orta (3) | Ayda bir
4 | Yüksek (4) | Haftada bir
5 | Çok yüksek (5) | Her gün
Notes: 25
25

## Slide 26
SONUÇ (ŞİDDET) SKALASI
TANIMLAR
SN | NİCEL DEĞERLER | NİTEL DEĞERLER
1 | Çok hafif (1) | İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
2 | Hafif (2) | İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren
3 | Ciddi (3) | Hafif yaralanma, tedavi gerekir
4 | Çok ciddi (4) | Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı
5 | Felaket (5) | Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik
Notes: 26
26

## Slide 27
RİSK / İSG Kanunu & RD Yönetmeliği
Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.
---------------------------------------------------------------------------
Tehlikeden kaynaklanacak zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.
---------------------------------------------------------------------------
Zararlı sonuç oluşma ihtimali
Tehlikeden kaza oluşma ihtimali
TANIMLAR
Notes: 27
27

## Slide 28
TANIMLAR
RİSKİN OLASILIĞINI VE ŞİDDETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
RİSK | =
OLASILIK | x
ŞİDDET
Tehlikeye maruz kalanın ustalık düzeyi
Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı
Tehlikeye ne kadar maruz kalındığı
Maruziyet miktarı, şekli ve süresi
Kaza yaralanmasının ciddiyet derecesi
Notes: 28
28

## Slide 29
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
RİSKİN OLASILIK ve ŞİDDETİNE YAKLAŞIM
RİSK | =
OLASILIK | x
ŞİDDET
Soru; Bir işyerinde yapılan risk değerlendirmesinde, el ve yüz bölgesinde 1. derece yanıkla sonuçlanması beklenen A riskiyle ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanması beklenen B riskine ait skorlar kıyaslandığında A riskinin daha büyük olduğu gözlenmiştir. Bu durumda ne söylenebilir?
Sonuç; A riskinin olasılık düzeyi B riskinin olasılık düzeyinden büyüktür.
A Riski = Olasılık x Yanık
B Riski = Olasılık x Ölüm
A Riski
B Riski
Yanık
Ölüm
Notes: 29
29

## Slide 30
TEHLİKE – RİSK – KONTROL ÖNLEMLERİ İLİŞKİSİ
Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir. Her bir riskte birden çok yöntemle kontrol edebilir.
TANIMLAR
Notes: 30
30

## Slide 31
TANIMLAR
TEHLİKE – RİSK VE KONTROL TEDBİRLERİ İLİŞKİSİ
TEHLİKE KAYNAĞI | 
TEHLİKELER | 
RİSK KONTROL TEDBİRLERİ
RİSKLER | 
Torna Tezgahı
Fiziksek
İşitme Kaybı
Kaynakta kontrol
1.Tehlike kaynağından bir çok (başka) tehlike çıkabilir
2.Tehlikelerin sonucu olarak risk/riskler ortaya çıkar
3.Tehlike, işyerinde her bölümde ve evrede çıkar/çıkabilir
4.Tehlikeler kaza olmayana kadar fark edilmeyebilir
Gürültü
Mekanik
Buhar
Gazlar
Basınç
Elektrik
Kimyasallar
Fizyolojik
Psikolojik
Performans
Ortamda kontrol
Kişide kontrol
Kulak Koruyucu
Notes: 31
31

## Slide 32
SN | TEHLİKELER | RİSKLERİ
1 | Torna tezgahında 220 volt seyyar lamba var | Elektrik çarpması
2 | Kapalı ortamlarda çalışma | Zehirli gazlardan etkilenme
3 | Elektrik enerjisi | İzolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması
4 | Yüksekte çalışma | Düşme
5 | Kimyasal madde | Zehirlenme
6 | Yetersiz aydınlatma | İş kazası – Göz bozulması
7 | Asma kat platform korkuluğu yok | Yüksekten düşme
8 | Preste açık kalıpla çalışma yapılıyor | El - parmak kopması
9 | İşyerinde solvent içeren cila kullanılıyor | Solvent buharlarından etkilenme-Buharın parlaması
10 | Tezgahların altında yağ, bez vb. birikintiler var | Yangın
11 | Çöp bidonları dolu bırakılıyor | Yangın
12 | İşyerinde rahatsız edici seviyede gürültü var | İşitme kaybı
13 | İşyerinde kırık fiş-priz var | Elektrik çarpması-Kısa devre-Yangın
14 | Mutfak kısmı temiz değil | Enfeksiyon
15 | Seyyar kablolar yerlerde ve kontrolsüz | Kaçak akım-Takılıp düşme
16 | Kaynakhanede havalandırma sistemi yok | Kaynak dumanları sonucu solunum sistemi hastalığı
17 | Ekranla çalışmada ekran koruyucu yok | Göz rahatsızlıkları
18 | Ekranla çalışmada koltuklar uygun değil | Kas ve iskelet sistemi hastalıkları
19 | Ara mamuller düzensiz stoklanıyor | Acil durumda tahliye zorluğu-Çalışma engeli
20 | Kompresör atölye içinde, korumasız-kontrolsüz | Patlama riski
21 | Çalışanların sağlık muayeneleri yapılmıyor | Meslek hastalıklarına yakalanma
22 | Kapalı ortamlarda çalışma | Zehirli gazlardan etkilenme
23 | Titreşim | Beyaz el
24 |  | 
25 |  | 
Notes: 32
32

## Slide 33
RİSK YÖNETİMİ
“Çalışma hayatında insan sağlığı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik politika ve tecrübelerin uygulanmasına Risk Yönetimi denir.”
Risk yönetimi bir organizasyonda stratejik ve operasyonel (ölçülebilen hale getirilebilen) seviyede uygulanır.
TANIMLAR
Notes: 33
33

## Slide 34
RİSK DEĞERLENDİRMESİ / İSG Kanunu&RD Yönetmeliği
  İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
TANIMLAR
Notes: 34
34

## Slide 35
RİSK DEĞERLENDİRMESİ / İSG Kanunu&RD Yönetmeliği
  "Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir."
TANIMLAR
Notes: 35
35

## Slide 36
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin
etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan bir süreçtir.
TANIMLAR
Notes: 36
36

## Slide 37
KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİ / RD Yönetmeliği
  Kabul Edilebilir Risk Düzeyi - KERD
  Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir.
TANIMLAR
Notes: 37
37

## Slide 38
RAMAK KALA OLAY / İSG Risk Değerlendirme Yönet.
Ramak Kala Olay – Kıl Payı – Hasarsız Olay
İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay
---------------------------------------------------------------------------
Tehlikeden kaynaklanan ama zarara uğratmayan olay
Zarara uğratmayan olay
Kazayla sonuçlanmayan olay
TANIMLAR
Notes: 38
38

## Slide 39
RAMAK KALA OLAY (VAKA)
Ramak Kala Olay – Kıl Payı – Hasarsız Olay
Oluşum tarzı itibariyle bir kaza olmasına rağmen sonuçları açısından bakıldığında; yaralanma, zarar veya hasarın meydana gelmediği durumdur.
TANIMLAR
Notes: 39
39

## Slide 40
KAZA ZİNCİRİNİN 5 TEMEL FAKTÖRÜ YAKLAŞIM
İnsan Tabiat Şartları Karşısında Zayıftır
«İnsanın Zayıflığı» %0,5-1
Kazalar tam önlenemez!
Örneğin, bir pres kazasının temel nedeni, insan bedeninin pres karşısındaki zayıflığıdır.
1
Kişisel Kusurlar %0,5-1
Zayıflığın Kişisel Boyutu Psikososyal ve Çevresel Faktörlere Bağlı
Kişisel kusurların ne zaman ortaya çıkacağı bilinemeyeceği için, insanı kusurlu bir varlık olarak kabul eder.
2
Tehlikeli Hareket Tehlike Durum %98
Tehlikeli hareket-durumun aynı anda olması
3
Ramak Kala Olayı
Zarar-Hasar oluşmamış (Ramak Kala Olay)
4
Kaza Olayı
Yaralanmanın (zarar/hasar) meydana gelmesi ( Kaza)
5
Kaza zincirini oluşturan halkalardan biri olmadıkça diğeri oluşmaz ve kaza meydana gelmez!

## Slide 41
KAZA OLAYI
Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay
---------------------------------------------------------------------------
Kazayla sonuçlanan olay
TANIMLAR
Notes: 41
41

## Slide 42
OLAY / OHSAS 18001
Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan (kaza) veya sebep olacak potansiyele sahip (ramak kala) olan işle ilgili olaylar
---------------------------------------------------------------------------
«Kazaya sebep olan (kaza) veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip (ramak kala) oluşum"
---------------------------------------------------------------------------
Olay = Kaza + Ramak Kala
TANIMLAR
Notes: 42
42

## Slide 43
İŞ KAZASI / İSG Kanunu & RD Yönetmeliği
İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayıdır.
TANIMLAR
Notes: 43
43

## Slide 44
İŞ KAZASI
ILO; Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardır.
WHO; Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.
TANIMLAR
Notes: 44
44

## Slide 45
ÖNLEM / ÖNLEME / İSG Kanunu Madde-3
İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür.
Önlemlerin Temel Amacı;
Riskleri ortadan kaldırmak
&
Riskleri azaltmak (KERD indirmek)
TANIMLAR
Notes: 45
45

## Slide 46
GÜVENLİK
Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı süresince, kabul edilebilir düzey içerisinde kalmasına güvenlik denir.
---------------------------------------------------------------------------
Riskin KERD içerisinde kalması
Kaza riskinin olmadığı durum
TANIMLAR
Notes: 46
46

## Slide 47
RİSK DEĞERLENDİRME / RD Yönetmeliği
Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere;
Tehlikeleri tanımlama,
Riskleri belirleme ve analiz etme,
Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,
Dokümantasyon,
Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve
Gerektiğinde yenileme
….…aşamaları izlenerek gerçekleştirilmesidir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 47
47

## Slide 48
RİSK DEĞERLENDİRMESİ GENEL PRENSİPLERİ
Sadece çalışanlar değil ziyaretçiler, taşeron firma elemanları gibi işyerindeki tehlikelerden etkilenecek herkes dikkate alınır.
Önlemler değerlendirilirken toplu korunma önlemlerine kişisel koruyucu donanımlara kıyasla öncelik verilir.
Önce bilgi toplanmalı ve tehlikeler belirlenmelidir.
İşyerinde rutin ve rutin dışı yapılan faaliyetler dikkate alınır.
Yöntem yapısı ve zamanlamasına göre reaktif değil proaktif olmalıdır.
Kontrol önlemleri belirlenirken mevcut önlemlerin yeterliliği dikkate alınmalıdır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 48
48

## Slide 49
Otobüse binmek taksiye göre ucuzdur ancak geç kalma riski yükseldiğinde bunu göze alamayıp pahalı aracı tercih edebiliriz.
Evimizi yangına karşı sigorta yaptırmayarak risk alabiliriz.
Köpek ısırdığında hemen aşı olarak kuduz riskini yok etmeye çalışırız.
Kanser riskini göze alarak sigara içmeyi sürdürebiliriz.
Sabah evden çıkarken bulutlu havada şemsiye almayarak olası bir yağmurda ıslanmayı göze almış oluruz
Cep telefonları ve baz istasyonları için de durum aynıdır. Henüz olumsuz etkilerin gözlenmemesi olumsuz etkilerin olmayacağı anlamına gelmez.
Gündelİk Yaşantımızda Rİsk Yönetİmİ
Cep telefonları kullanımı “kişisel risk yönetimi”
baz istasyonları ise “toplumsal risk yönetimi”
Notes: 49
49

## Slide 50
TEHLİKELERİN TANIMLANMASI
  Çalışma ortamında bulunan;
  Fiziksel,
  Kimyasal,
  Biyolojik,
  Psikososyal,
  Ergonomik
  ………..ve benzeri tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 50
50

## Slide 51
Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği
Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
Tehlikelerin girdileri.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 51
51

## Slide 52
Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği
Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
İşyerinin teftiş sonuçları
Meslek hastalığı kayıtları
İş kazası kayıtları
İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma/ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 52
52

## Slide 53
Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği
Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 53
53

## Slide 54
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
OLAYIN OLMA OLASILIĞI
PROBABILITY OF OCCURRENCE
OLAYIN ETKİLERİ VEYA ŞİDDETİ
CONSEQUENCES
A Noktası
B Noktası
C Noktası
Şehir içi trafiği = Kaza yapma olasılığı sık ama kaza etkisi küçük
Şehirler arası yol = Kaza yapma olasılığı ara sıra, kaza etkisi büyük
Otoban = Kaza yapma olasılığı aşırı derecede az, kaza etkisi çok büyük
RİSK EĞRİSİ
Notes: 54
54

## Slide 55
Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği
Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 55
55

## Slide 56
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
TEHLİKE BELİRLEMEDE [4M] MODELİ |  | 
Man | İnsan | Psikolojik Nedenli: (Unutkanlık, sıkıntı, üzüntü, keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış vb.) Fiziksel Nedenli: (Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.) İşyeri Nedenli; (İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.)
Machine Material | Makine Ekipman (İşyeri) | Bakımsızlık, Kontrolsüzlük, Yıpranma, Koruyucuların olmaması, Eski teknoloji, Hatalı yerleşim, Yetersiz koordinasyon
Media | Ortam (işyeri) Çevre | İç Çevre Unsurları: Çalışanı etkileyebilecek maddi olan (sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü, toz, zemin, giriş-çıkışlar, korkuluklar, merdiven vb.) olmayan tüm şartlar. Dış Çevre Unsurları: Jeolojik riskler (deprem vb.), coğrafi riskler (sel, vb.), atmosferik riskler (don, fırtına, çevre işyerlerinden gelen gazlar), çevreden gelen biyolojik, kimyasal riskler.
Management Method | Yönetim Yöntem (İnsan) | Süreçler – Alt süreçler ve İşlemler ile ilgili: Yetersiz yönetim organizasyonu, Yetersiz kurallar ve talimatlar, Yetersiz güvenlik yönetim planı, Eğitim ve öğretim yetersizliği, Yetkin olmayan personel istihdamı,
Notes: 56
56

## Slide 57
Riskleri Belirleme (Tahmin Etme)
Notes: 57
57

## Slide 58
RİSKLERİ BELİRLEME / İSG RD Yönetmeliği
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin;
  Hangi sıklıkta oluşabileceği,
  Risklerden kimlerin,
  Nelerin,
  Ne şekilde,
  Hangi şiddette,…. zarar görebileceği belirlenir.
Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 58
58

## Slide 59
RİSK ALGILAMASI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kişiden kişiye
Toplumdan topluma
Zaman faktörüne
….göre değişmektedir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 59
59

## Slide 60
KİŞİSEL RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Riskin korkutuculuk düzeyi
Riskin anlaşılabilirlik düzeyi
Etkilenecek kişi sayısı
Riskin ne derece eşit dağıldığı
Riski kişinin ne derece önleyebileceği
Riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 60
60

## Slide 61
TOPLUMSAL RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖR
Felaket potansiyeli (Ölüm ve yaralanmaların aynı anda ya da gelişigüzel olması)
Aşinalık (Riskin önceden bilinip bilinmediği)
Anlaşılabilirlik (Risk etki mekanizmasının anlaşılabilirliği)
Gönüllü maruziyet (Riskin gönüllü olarak alınıp alınmadığı)
Çocuklar üzerindeki etkisi (Çocukları ne şekilde etkilediği)
Etkinin hızı (Hemen etki ya da zamana yayılmış etki)
Mağdur tanımı (Kimler nasıl etkilenecektir?)
Korkutuculuğu (Şahıslar üzerindeki korkutuculuk seviyesi)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 61
61

## Slide 62
TOPLUMSAL RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖR
Kurumlara güven (Kurumlara olan güven duygusu)
Medya ilgisi (Medyanın konuya verdiği önem)
Kaza geçmişi (Geçmişte büyük ya da önemli kazalara sebep olup olmadığı)
Fayda-maliyet dağılımı (Risklerin ve alınan önlemlerin fayda-maliyet dağılımı)
Geri döndürülebilirlik (Etkilenmenin geri döndürülebilir/kalıcı olması)
Kaynağı (Doğadan mı/insan hatasından mı)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 62
62

## Slide 63
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Zaman
Risk Algılama (Önem) Düzeyi
Ciddi Kaza
İlk Risk
Belirleme Noktası
(Risk Algılama Seviyesinde Artış/Kazanın ciddiyetiyle orantılı)
Zamanla Düşüş
Tehlikenin Kanıksanmasına
(Sistem Körlüğüne) Bağlı Zamanla Düşüş)
RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN ZAMAN FAKTÖRÜ
Sürekli Eğitim
Notes: 63
63

## Slide 64
Riski Derecelendirme (Analiz Etme)
Notes: 64
64

## Slide 65
RİSKLERİ ANALİZ ETME / İSG RD Yönetmeliği
Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler;
  İşyerinin faaliyetine ilişkin özellikleri,
  İşyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri,
  İşyerinin kısıtları (imkanları),
  Ulusal veya uluslararası standartlar,
………….esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.
Bir başka ifadeyle; Yukarıda sayılanlar riskleri analiz ederken kullanılacak yöntemi seçerken esas alınacak faktörlerdir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 65
65

## Slide 66
RİSKLERİ ANALİZ ETME / İSG RD Yönetmeliği
Risk analizinin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 66
66

## Slide 67
Riski Değerlendirmesi
[KERD ve Kontrol Tedbirlerine Karar Verme]
Notes: 67
67

## Slide 68
RİSKLERİ DEĞERLENDİRME / İSG RD Yönetmeliği
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.
Derecelendirilen risklerin risk seviyelerinin kabul edilebilirliğinin önceden (yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına göre) oluşturulmuş kriterler ile kıyaslaması yapılır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 68
68

## Slide 69
RİSKLERİ DEĞERLENDİRME
Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için, riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak karar verilir.
Ancak bu tamamen yargılara dayanır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
11-20 | Dikkate değer risk
1-10 | Kabul edilebilir risk
21-25 | Kabul edilemez risk
İSG
POLİTİKASI
Notes: 69
69

## Slide 70
RİSKLERİ DEĞERLENDİRME
Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesinin (KERD) üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 70
70

## Slide 71
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
BEŞ temel adımdan oluşur
1.ADIM
TEHLİKELERİ TANI
5.ADIM
İZLE VE TEKRAR ET
2.ADIM
RİSKLERİ
DEĞERLENDİR
4.ADIM
KONTROL TEDBİRLERİNİ
UYGULA
3.ADIM
KONTROL TEDBİRLERİNİ
BELİRLE
Bu konuda elinizdeki
kaynakları takip edin
EVET
HAYIR
Tanımladığınız tehlikelerle ilgili olarak herhangi bir mevzuat,
standart, rehber veya madde güvenlik bilgi formu var mı ?

## Slide 72
Kontrol Önlemlerini Belirleme
[Kontrol Hiyararşisi, Güvenlik…]
Notes: 72
72

## Slide 73
RİSK KONTROL ADIMLARI / İSG RD Yönetmeliği
Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
Planlamadan sonra belirlenen tehlikelerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi (güvenlik) için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
2
Notes: 73
73

## Slide 74
TANIMLAR
TEHLİKE – RİSK – KAZA İLİŞKİSİ
TEHLİKE (Büyük)
RİSK (Fazla)
KAZA (Şiddet)
Tehlike ne kadar büyük ise risk o kadar fazla olacak ve meydana gelecek kaza da o kadar şiddetli
Notes: 74
74

## Slide 75
TANIMLAR
TEHLİKE – ÖNLEM – RİSK – KAZA İLİŞKİSİ
TEHLİKE (Kaynak-Ortam-Kişi)
KAZA (Zarar-Hasar)
Alınan önlemler riski ortadan kaldırmalıdır.
Risk ortadan kalkınca kaza da oluşmayacaktır.
ÖNLEMLER
RİSK (Yok Etme)
TEHLİKE (Kaynak-Ortam-Kişi)
RİSK (KERD)
KAZA (Zarar-Hasar)
Alınan önlemler riski KERD indirmelidir.
Kaza olsa bile hafif atlatılacaktır.
ÖNLEMLER
Notes: 75
75

## Slide 76
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
RİSK KONTROLÜNDE ÖNCELİK SIRALAMASI (HİYERARŞİSİ)
Kaynakta Koruma
1
Elimine Etme (Eliminasyon-Yok Etme-Ortadan Kaldırma,
Bertaraf Etme)
1
İkame Etme (Yerine Koyma-Değiştirme-Substitusyon)
2
Ortamda Koruma
2
Tecrit Etme (Yalıtım-Kontrol-İzolasyon)
3
Yönetsel Önlemler (Mühendislik Önlemleri-Proses)
4
Kişide Koruma
3
Toplu Önlemler (Korumalar)
5
Bireysel Önlemler (Kişisel Önlemler-Korumalar)
6
Üretimin planlanmasından sonra…….
En etkili korunma
İlk başvurulacak korunma
Daha öncelikli yaklaşım olan
En etkisiz korunma
En son başvurulacak korunma
Diğerlerine göre daha önceliklidir
Öncelik sıralaması nasıl olmalıdır
Notes: 76
76

## Slide 77
KAYNAKTA KORUMA
Riski Elimine Etmek
(Ortadan Kaldırmak - Elimine Etmek -Eliminasyon)
Yüksek tehlike taşıyan materyalin, makinenin veya prosesin elimine edilmesi, ortadan kaldırılması, yok edilmesi.
Örnek;
İnsanla yapılan işin makineyle yapılarak otomasyona geçilmesi
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 77
77

## Slide 78
KAYNAKTA KORUMA
İkame Etmek
(Yerine Koyma - Yer Değiştirme – Substitusyon)
Tehlike kaynakta elimine edilemiyorsa, yüksek risk taşıyan materyal, makine veya proses daha az risk taşıyan ile değiştirilir.
Örnek;
Toksik olan veya çabuk yanıcı olan bir çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir çözücü ile değiştirilmesi
Gürültüsü yüksek olan bir makinan daha az gürültü çıkaran bir makineyle değiştirilmesi
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 78
78

## Slide 79
ORTAMDA KORUMA
Tecrit Etmek
(Yalıtım - Kontrol - İzolasyon)
Eğer tehlike kaynakta kontrol edilemiyorsa, tehlike kaynağı olan materyal, makina, ekipman veya proses izole edilmelidir.
Örnek;
Gürültü kaynağını ses emici malzemeyle kapatma
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 79
79

## Slide 80
ORTAMDA KORUMA
Yönetsel Önlemler – Mühendislik Önlemleri
(Uygunlaştırma - Proses ve Süreç İyileştirme - Politika)
Dizayn mühendisleri makinanın, tesisatın veya prosesin tasarımını değiştirir. Yöneticiler aldıkları kararlarla çalışanları risklerden korurlar.
Örnek;
Tehlikenin fazla olduğu bölümlerde çalışan sayısının azaltılması
Çalışma süresinin kısaltılması veya bu bölümlerde dönüşümlü (rotasyonlu) olarak çalışılması
Mekanın işe uygun hale getirilmesi
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 80
80

## Slide 81
KİŞİDE KORUMA / İSG RD Yönetmelik
Toplu Önlemek (Toplu Korumak)
Risk kontrol adımları uygulanırken toplu koruma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmeli ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanmalıdır.
Not; Toplu korumada risk ek yöntemlerle engellenir. Bu durum eklenmiş güvenlik olarak da adlandırılır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Uygun iş organizasyonu
Havalandırma sistemi kurulması
Tehlike kaynağının izole edilmesi
Notes: 81
81

## Slide 82
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Kenar koruma
Güvenlik ağları
Kapak
Barikatlama
Emniyet kemeri=Kişisel koruma
Yüksekten düşmelere karşı toplu ve kişisel koruma önlemleri
Notes: 82
82

## Slide 83
KİŞİDE KORUMA
Kişisel Koruma (Bireysel Önleme)
İşyerlerinde çalışanları risklerden korumada en son başvurulacak yöntemler kişisel koruma yöntemleridir.
Bunlar;
KKD (KKM - KKA) (Kişisel Korunma Donanımlar)
Tıbbi Koruma (Aşılama, tetanoz, sağlık eğitimi)
Kişisel Hijyen (Temizlik)
Kişisel Beslenme (Sağlıklı su, yeterli beslenme)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 83
83

## Slide 84
KİŞİDE KORUMA / KKD Kullanımı
Kişisel koruyucu donanım kullanımının korunmada en son başvurulacak yöntem olmasının nedenleri;
KKD’lar rahatsızlık vericidir.
KKD’ların denetiminin yapılması zordur.
KKD’lar riski ortadan kaldırmada daha az etkilidir.
Not; Kişisel koruyucu kullanımı gerekli ise mutlak suretle koruyucu ekipmanın kullanım prosedürünün yayınlanması gereklidir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 84
84

## Slide 85
Riskin Yanıtlanması
Notes: 85
85

## Slide 86
RİSK YANITLANMASI
Risk yanıtlaması; kurum üst yönetimi tarafından, riske karşılık alınacak tutumun belirlenmesidir.
Tüm riskler kontrol edilmek zorunda değildir. Yönetim, kontrol dışında da risk stratejileri belirleyebilir.
4 başlıkta risk yanıtlama planlaması yapılır;
Kabullenme (Kabul Etmek – Kabul – Üstlenmek)
Kaçınma (Kaçınmak)
Azaltma
Transfer Etme (Devretme)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Basitleştirme
Birleştirme
Notes: 86
86

## Slide 87
Riski Kabullenme (Kabul Etmek – Üstlenmek) /KERD?
Tanımlanan risklerin tümüne önlem almaya çalışmak proje bütçesini yükseltebilir. Bu yüzden göz ardı edilebilecek riskler proje taraflarınca kabul edilir. Bu durumda proje tarafları bu tür riskleri proje boyunca izlerler ve projeyi etkileme olasılığı yükseldiğinde diğer yanıtlama planlarını devreye sokarlar.
Kurumun risk alma istekliliği (risk iştahı) sınırları içerisinde bulunan riskler, herhangi bir önlem alınmadan olduğu gibi bırakılabilir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 87
87

## Slide 88
Riskten Kaçınma (Kaçınmak)
Riske neden olan faaliyetin sonlandırılması veya mevcut stratejinin terk edilmesidir.
Proje planında değişiklikler yaparak, ortaya çıkabilecek riskten uzak durmadır.
Kısaca işi gerçekleştirmenin başka yollarını aramadır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 88
88

## Slide 89
Riski Azaltma
Karşılaşılabilecek riskler tanımlandıktan sonra bu risklerin etkisini veya gerçekleşme olasılıklarını azaltmak için ek önlemler alarak, riske yanıt verme planı oluşturma çalışmasıdır.
Örnek; Proje süresinin gecikme riskine karşılık ek insan kaynağı alarak (bütçeyi artırarak) riskin gerçekleşme ihtimalini azaltabiliriz.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 89
89

## Slide 90
Riski Transfer Etme (Devretme)
Riski bir başka kuruma veya bireye devretmektir. Bu uygulamada aslında risk yok edilmiş olmayacak, sadece riskin sorumluluğunun başkası tarafından yüklenilmesi sağlanacaktır.
Bu şekilde risk yanıtlama planı hazırlanırken sigorta firmaları da projenin bir yüklenicisi konumundadır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 90
90

## Slide 91
Kontrol Önlemlerini Uygulama
(Yerine Getirme)
Notes: 91
91

## Slide 92
Kontrol Önlemlerini Uygulama / İSG RD Yönetmeliği
Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.
Not; Ancak her risk azaltma ve kontrol önlemleri ile ilgili değişiklikler uygulamaya konulmadan önce mümkünse denenmelidir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 92
92

## Slide 93
Kontrol Önlemlerini Uygulama / İSG RD Yönetmeliği
Risk kontrol adımları uygulanırken;
Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi sağlanmalı
Uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanmalı
Belirlenen risklerin kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra;
Yeniden risk seviyesi tespiti yapılmalı
Yeni seviye kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise işlemler tekrarlanmalı
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 93
93

## Slide 94
Yeniden Risk Değerlendirme Zamanı
[İzleme ve Gözden Geçirme]
Notes: 94
94

## Slide 95
İZLEME
Hazırlanan önleme eylem planlarının uygulama adımları düzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilerek gerekli önleyici ve düzeltici işlemler tamamlanır.
Değerlendirme üç kategoride yapılmalıdır:
İşin yapılış biçiminin (süreçlerin) değerlendirilmesi
Önlemlerin etkili olup olmadıklarının değerlendirilmesi
Sonuçların değerlendirilmesi
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 95
95

## Slide 96
GÖZDEN GEÇİRME
Eylem planı çerçevesinde tamamlanmış olan önleyici ve düzeltici işlemlerin etkinliği takip edilir.
Periyodik gözden geçirmelerde, eğer yeni aksaklık ya da tehlike tespit edilir ise; yeniden veri toplanır, riskin analizi ve derecelendirmesi yapılır, planlama ve uygulama işlem basamakları yeniden tekrarlanarak risk kontrol altına alınır (kabul edilebilir düzeye indirilir.)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 96
96

## Slide 97
RG YENİLEME / RD Yönetmeliği -12
Belirli durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak, risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 97
97

## Slide 98
SN | YENİDEN RİSK DEĞERLENDİRME ZAMANI (RD Yönetmeliği)
1 | Çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yılda bir yenilenir
2 | Tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yılda bir yenilenir
3 | Az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenir
4 | İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
5 | İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
6 | Üretim yönteminde değişiklikler olması
7 | İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
8 | Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
9 | Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
10 | İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
1 | İSG ile ilgili teftişlerde gerekli görülmüş olması,
2 | Risk değerlendirme raporunda belirtilmiş olması,
Değil
İşyeri dış denetimden geçtiğinde
Notes: 98
98

## Slide 99
RD’nin Faydaları
Notes: 99
99

## Slide 100
Çalışanlar Açısından
Katılım hakkı
Haberdar olma imkanı
Sorumlulukların belirlenmesi
Kayıtlara ulaşabilme imkanı
Bütün çalışanları kapsaması
Kuralların önceden belirlenmesi
Proaktif yaklaşım ve sürekli gelişim
Acil durum hazırlığı
Devlet Açısından
Tarafların katılımı ile devlet yükünün azalması
Denetim kolaylığı
Sürekli gelişme
Uluslararası İSG yönetim sistemine hazırlık
Düzenli veri akışının sağlanması
Çalışma barışına katkı
Kayıpların azalması
Risk kültüründe gelişme
RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN FAYDALARI
1
2
İşveren Açısından
Tehlike ve risklerini önceden görebilme
Uluslararası saygınlık, geçerlilik ve olumlu imaj
Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlık
Alınan önlemlerle kayıpların azaltılması
Sorumlulukların-görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı
Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı
Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini
Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer artışı
Yönetimin bilgi kalitesinin iyileşmesi, yasalarla uyum
3
Notes: 100
100

## Slide 101
Risk Değerlendirme Ekibi
Notes: 101
101

## Slide 102
RD Sorumlusu
Risk Değerlendirmesini Kim Yapar?
RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 102
102

## Slide 103
RİSK DEĞERLENDİRME
İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)
İş güvenliği uzmanı (varsa)
İşyerindeki çalışan temsilcileri
İşyeri hekimi (varsa)
İşyerindeki destek elemanları
İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak
üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlar
İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde
belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,
mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler
konusunda bilgi sahibi çalışanlar
1
2
3
5
4
6
7
Not: Diğer sağlık personeli, hemşire, mühendis, risk değerlendirmesi uzmanı, bakanlık temsilcisi vb. yer almaz
Notes: 103
103

## Slide 104: RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİNDE KİMLER VARDIR????
MEBBİS modülüne öncelikle Risk Değerlendirme Ekibi girişi yapılır ve kaydedilir.
1.İŞVEREN : Okul Müdürü
2.İŞVEREN VEKİLİ : Müdür Yardımcısı
3.ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
4.BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN
5.DESTEK ELEMANI

## Slide 105: BİLGİ SAHİBİ ÇALIŞAN
İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusundan bilgi sahibi çalışan/çalışanlar

## Slide 106: DESTEK ELEMANI
Yangın
Arama kurtarma
Tahliye
İlkyardım
Ekibinde görevlendirilen personel

## Slide 116
Tüm veriler girildikten sonra KAYDET ‘ebasılır.Kaydet butonuna veriler girildikten sonra geri dönüş imkanı yoktur.Bu yüzden veri girişi kontrol edilerek kaydet’ basılmalıdır.
YENİ tuşuna basılarak farklı verilerin girilmesi sağlanır.

## Slide 118
R = OLASILIK x ŞİDDET |  |  | ŞİDDET |  |  |  | 
 |  |  | Çok Ciddi İş Saati-İlkyardım | Ciddi İş Günü-İlkyardım | Orta Hafif Yara-Tedavi | Hafif Ölüm-Ciddi Yar-MH | Çok Hafif >1 Ölüm-SİG
 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
OLASILIK | Çok Yüksek «Günde Bir) | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
 | Yüksek «Haftada Bir» | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
 | Orta «Ayda Bir» | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
 | Küçük «3 Ayda Bir» | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
 | Çok Küçük «Yılda Bir» | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 | Düşük Risk
 | Orta Risk
 | Yüksek Risk
Acil Tedbir Gerektirmeyebilir
Bu Risklere Olabildiğince Çabuk Müdahale Edilmeli
Bu Risklerle İlgili Hemen Çalışma Yapılmalı
Notes: 118
118

## Slide 119
SONUÇ |  | EYLEM
25 | Katlanılamaz | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen risk düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.
15-16-20 | Önemli | Belirtilen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devan etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve önlem sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
8-9-10-12 | Orta Düzeyde | Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
2-3-4-5-6 | Katlanılabilir | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
1 | Önemsiz | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.
Notes: 119
119